基于双向链表的index写入测试
# 一. 目的
1. 验证修改后的代码是否可用
2. 验证程序功能是否正确

# 二. 主要过程
## 1. 编写测试程序
本次实验的输入很简单，就是构造一系列recLen+rec交替出现的数据记录，然后封装到buf中，调用episode的write函数，将buf写入文件。
#define _GNU_SOURCE / #include <fcntl.h> / #include <stdio.h> / #include <stdlib.h> / #include <unistd.h> / #include <malloc.h> / #include <string.h> / void main(){ / char *name = "/mnt/episode/idx1.txt"; / int fd; / int loopnum=3000; / for(int i=0;i<loopnum;i++){ / printf("loopnum = %d\n",i); / fd =open(name,O_CREAT|O_RDWR|O_APPEND|O_DIRECT,0600); / if(fd<0) printf("create file failed!"); / int32_t off=0; / char buf1[]="abdc123",buf2[]="qwertyui"; / int32_t len1=sizeof(buf1)-1,len2=sizeof(buf2)-1; / char *content = malloc(len1+len2+sizeof(len1)+sizeof(len2)); / memcpy(content+off,&len1,sizeof(len1)); / off +=sizeof(len1); / memcpy(content+off,buf1,len1); / off +=len1; / memcpy(content+off,&len2,sizeof(len2)); / off +=sizeof(len2); / memcpy(content+off,buf2,len2); / off +=len2; / write(fd,content,off); / close(fd); / printf("write succeed!\n"); / free(content); / } / }

程序比较简单，见上文代码块。从程序中，我们发现对于int转换成char和通过char转换成int，其实很简单（我原来用了好几种方法），就是通过memcpy，将int变量的地址开始的指定（4个）字节数复制到目的地址。再进行char到int的转换时，只需要反过来，将content中指定位置的（4个）字节复制到int变量对应的地址开始的位置即可。

2. 修改episode中file.c中的static ssize_t episode_direct_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos)之前，进行写文件测试
### (1)不使用memalign在episode文件系统内写文件
这里，为了对比前后的效果，我们按照上述程序把数据写入文件系统，看看啥情况。
显示写入成功，但实际咩有数据。

只是把writeTest.c改动啦一下，为什么写不进去呢？先把这个问题解决清楚
我们修改一下writeTest.c中的content以及内存对齐。将
char *content = NULL;
content = memalign(512,512*2);
改成啦char *content =malloc(1024);
看一下啥效果：

发现新写入的文件3.txt也是空的。看来貌似是因为内存对齐的缘故造成的。
### （2）使用memalign在episode文件系统内写文件
将代码改回去，只是增加循环的次数，再看结果4.txt：

这说明还可能真的是内存需要对齐造成的。

在GNU系统中，malloc或realloc返回的内存块地址都是8的倍数（如果是64位系统，则为16的倍数）。如果你需要更大的粒度，使用memalign。这些函数在头文件“stdlib.h”中声明。
     在GNU库中，可以使用函数free释放memalign返回的内存块。
     函数：void * memalign (size_t boundary, size_t size)
     函数memalign将分配一个由size指定大小，地址是boundary的倍数的内存块。参数boundary必须是2的幂！函数memalign可以分配较大的内存块，并且可以为返回的地址指定粒度。

我们继续测试：
我们基于这种内存对齐和分配，将我们的数据写进这样得到的内存中。
#define _GNU_SOURCE / #include <fcntl.h> / #include <stdio.h> / #include <stdlib.h> / #include <unistd.h> / #include <malloc.h> / #include <malloc.h> / #include <string.h> / void main(){ / char *name = "/mnt/episode/idx3.txt"; / int fd; / int loopnum=3; / for(int i=0;i<loopnum;i++){ / printf("loopnum = %d\n",i); / fd =open(name,O_CREAT|O_RDWR|O_APPEND|O_DIRECT,0600); / if(fd<0) printf("create file failed!"); / int32_t off=0; / char buf1[]="abdc123",buf2[]="qwertyui"; / int32_t len1=sizeof(buf1)-1,len2=sizeof(buf2)-1; / //char *content = malloc(len1+len2+sizeof(len1)+sizeof(len2)); / char *content =NULL; / content = memalign(512,512*2); / memcpy(content+off,&len1,sizeof(len1)); / off +=sizeof(len1); / memcpy(content+off,buf1,len1); / off +=len1; / memcpy(content+off,&len2,sizeof(len2)); / off +=sizeof(len2); / memcpy(content+off,buf2,len2); / off +=len2; / write(fd,content,1024); / close(fd); / for(int j=0;j<off;j++){ / if(content[j]!=0){ / if(content[j]<48) printf("%d",content[j]); / else printf("%c",content[j]); / }else{ / printf(" "); / } / } / printf("\n"); / printf("write succeed!\n"); / //free(content); / } / }

看一下结果，发现文件写入成功啦！这里就是idx3.txt啦！现在，我们去看看这个文件里的内容：
貌似是正确的。
我们再去文件系统看看这个文件：
这也是正确的。
这里，我们修改一下write()中最后一个参数为实际的字节数，看看结果如何？
void main(){ / char *name = "/mnt/episode/idx8.txt"; / int fd; / int loopnum=3; / for(int i=0;i<loopnum;i++){ / printf("loopnum = %d\n",i); / fd =open(name,O_CREAT|O_RDWR|O_APPEND|O_DIRECT,0600); / if(fd<0) printf("create file failed!"); / int32_t off=0; / char buf1[]="abdc123",buf2[]="qwertyui"; / int32_t len1=sizeof(buf1)-1,len2=sizeof(buf2)-1; / char *content; / content = memalign(512,512*2); / for(int j=0;j<20;j++) content[j]='a'+j; / int wnum = write(fd,content,20); / printf("write %d bytes\n",wnum); / content[20]=0; / for(int j=21;j<40;j++) content[j]='A'+j; / wnum = write(fd,content,40); / close(fd); / for(int j=0;j<40;j++){ / if(content[j]!=0){ / if(content[j]<48) printf("%d",content[j]); / else printf("%c",content[j]); / }else{ / printf(" "); / } / } / printf("\n"); / printf("write succeed!\n"); / free(content); / } / }

发现基于内存对齐的方式，一次只能把整个content写入，而不能写入一部分内容。
我们再将write（）的最后一个参数改成512看看如何？
还是不行。因为上述程序中，共有2个write（），第一个只写入20个字节，这个写入是失败的。
现在，将2个write（）的第三个参数都改成512或者1024.
void main(){ / char *name = "/mnt/episode/idx8.txt"; / int fd; / int loopnum=3; / for(int i=0;i<loopnum;i++){ / printf("loopnum = %d\n",i); / fd =open(name,O_CREAT|O_RDWR|O_APPEND|O_DIRECT,0600); / if(fd<0) printf("create file failed!"); / int32_t off=0; / char buf1[]="abdc123",buf2[]="qwertyui"; / int32_t len1=sizeof(buf1)-1,len2=sizeof(buf2)-1; / char *content; / content = memalign(512,512*2); / for(int j=0;j<20;j++) content[j]='a'+j; / int wnum = write(fd,content,512); / printf("I am here 1.\n"); / printf("write %d bytes\n",wnum); / content[20]=0; / for(int j=21;j<40;j++) content[j]='A'+j; / wnum = write(fd,content,1024); / printf("I am here 2.\n"); / close(fd); / for(int j=0;j<40;j++){ / if(content[j]!=0){ / if(content[j]<48) printf("%d",content[j]); / else printf("%c",content[j]); / }else{ / printf(" "); / } / } / printf("\n"); / printf("write succeed!\n"); / free(content); / } / }

这里看到，已经有数据啦。我们进去看一下实际内容：
程序中使用3次循环，每次写入1.5k，也就是0x600字节，所以三次共写入0x1200字节。在每次循环中，先写0x200个短的内容，然后再写0x400个长的内容。从上图可以看得出来。
### （3）使用memalign向ext4写文件
void main(){ / char *name = "./idx7.txt"; / int fd; / int loopnum=3; / for(int i=0;i<loopnum;i++){ / printf("loopnum = %d\n",i); / fd =open(name,O_CREAT|O_RDWR|O_APPEND|O_DIRECT,0600); / if(fd<0) printf("create file failed!"); / int32_t off=0; / char buf1[]="abdc123",buf2[]="qwertyui"; / int32_t len1=sizeof(buf1)-1,len2=sizeof(buf2)-1; / char *content; / content = memalign(512,512*2); / for(int j=0;j<20;j++) content[j]='a'+j; / int wnum = write(fd,content,20); / printf("write %d bytes\n",wnum); / content[20]=0; / for(int j=21;j<40;j++) content[j]='A'+j; / wnum = write(fd,content,40); / close(fd); / for(int j=0;j<40;j++){ / if(content[j]!=0){ / if(content[j]<48) printf("%d",content[j]); / else printf("%c",content[j]); / }else{ / printf(" "); / } / } / printf("\n"); / printf("write succeed!\n"); / } / }

结果是写入失败，文件为空。
### （4）不使用memalign向ext4写文件
这里使用2种形式的content进行测试：（1）数组;（2）malloc动态申请。
结果都如下所示：
（5）删除O_DIRECT选项后，向ext4写文件
在这里，我们使用三种形式的content进行测试：（1）数组形式;(2)malloc申请动态内存;（3）memalign形式申请内存。
#define _GNU_SOURCE / #include <fcntl.h> / #include <stdio.h> / #include <stdlib.h> / #include <unistd.h> / #include <malloc.h> / #include <malloc.h> / #include <string.h> / void main(){ / char *name = "./idx7.txt"; / int fd; / int loopnum=3; / for(int i=0;i<loopnum;i++){ / printf("loopnum = %d\n",i); / fd =open(name,O_CREAT|O_RDWR|O_APPEND,0600); / if(fd<0) printf("create file failed!"); / int32_t off=0; / char buf1[]="abdc123",buf2[]="qwertyui"; / int32_t len1=sizeof(buf1)-1,len2=sizeof(buf2)-1; / char content[1024]={0}; / for(int j=0;j<20;j++) content[j]='a'+j; / int wnum = write(fd,content,20); / printf("write %d bytes\n",wnum); / content[20]=0; / for(int j=21;j<40;j++) content[j]='A'+j; / wnum = write(fd,content,40); / close(fd); / for(int j=0;j<40;j++){ / if(content[j]!=0){ / if(content[j]<48) printf("%d",content[j]); / else printf("%c",content[j]); / }else{ / printf(" "); / } / } / printf("\n"); / printf("write succeed!\n"); / } / }

将content修改为malloc动态分配内存空间：依旧是正确的。
接下来，我们使用memalign这种方式，再写ext4
还是可以的。
上述过程，也就确定了，在EXT4中，因为不支持O_DIRECT选项，所以在使用O_DIRECT选项进行write操作的时候，无法写入数据。
到目前为止，我们只能基于这种内存对齐的方式，才能写入成功。
（6）删除O_DIRECT选项后，向episode写文件
下面我们测试一下，不使用o_direct的情况下，使用3种形式的content向episode写文件：（1）使用memalign;（2）使用数组;（3）使用malloc

上述为使用memalign形式申请content，可以正确写入idx9.txt。
再使用数组形式，写入idx10.txt

发现写入失败。
再使用malloc形式：
发现还是写入失败。
现在回过头来，我们回忆一下episode中文件的write函数：
这里绑定了episode文件系统使用episode_direct_write进行写入。而它底层又调用VFS提供的blockdev_direct_IO（）相关函数。这些函数对写入过程进行了要求。虽然这里没有在open（）中指定O_DIRECT标志，但是文件系统的write已经绑定了使用direct方式，所以，我们不能象原来那样，使用多种方式、没有过多限制地写入。（因为一般的write（）绑定的是general_XXX_write()，这些一般不需要内存对齐等）。
经过上述测试，再加上相关资料调研，得到如下结论：
linux c 的open函数使用 o_direct 方式进行写入，必须使用memalign / 上面大量测试证明，在linux下使用open函数以direct方式写入文件，如果按照传统的方式一直写不进去内容，后面发现必须要512字节对齐才可以。使用new或者malloc分配的内存是无法在O_DIRECT选项下工作的，必须使用posix_memalign(或valloc, memalign，这两个函数已经被标记为废弃)。 / 读写操作的传输数据大小和缓冲区地址都需要按照一定的规则对齐： / Linux下，对于不同的文件系统和内核版本，需要的对齐边界不同，也没有统一的接口可以获取到该边界值。 / 对于kernel 2.4版本：传输大小和缓冲区地址均需要按照访问文件系统的逻辑块大小对齐，比如文件系统的块大小是4K，buffer地址需要按照4K对齐，需要读写4K倍数的数据 / 对于kernel 2.6版本：传输大小和缓冲区地址按照目标存储设备的扇区大小（一般512）对齐 / 在open文件的时候传入O_DIRECT标志，绕过缓冲区高速缓存直接I/O. 但是存在如下限制： / 用于传递数据的缓冲区，其内存边界必须对齐为块大小的整数倍。 / 用于传输数据的缓冲区，其内存边界必须为块大小的整数倍。 / 待传输数据的长度必须是块大小的整数倍。 / 如果不遵守上述任一条，将导致EINVAL错误。 / 块大小(block size)指设备的物理块大小，通常为512字节. / 可使用memalign （malloc.h）来分配指定地址对齐的资源接口：void *memalign(size_t boundary, size_t size);

此时，我们还没有修改关于index的写入操作。下面，我们修改 episode_direct_write。
这里，我们需要记住：在当前版本的episode中，读写过程都需要内存对齐（在未来的episode中，只要使用了direct方式进行读写，应该还是会存在这个限制）！！！！
仔细想一下，也可以发现，这种限制下，我们进行写入的时候，还要将buf填充为512或者512的2n倍数。
3. 修改static ssize_t episode_direct_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos)之后进行测试

然后再重新编译episode.ko（因为episode_inode_info变了）