基于双向链表的index结构—读测试
在前面写成功的基础上，我们分析了读的过程，目前来看最终会调用系统自带的generic_file_buffered_read以及我们提供的episode_readpage和系统自带的block_read_full_page。

static int episode_readpage(struct file *file, struct page *page) / { / return block_read_full_page(page,episode_get_block); / }

从上面可以看出，我们实际并没有修改 block_read_full_page，只是提供了get_block这个函数的实例。目前，我们只是使用缓冲读的方式读取幕文件。
# 1. 使用自带的缓冲读方式进行测试
测试程序：
#define _GNU_SOURCE / #include <fcntl.h> / #include <stdio.h> / #include <stdlib.h> / #include <unistd.h> / #include <malloc.h> / #include <malloc.h> / #include <string.h> / void main() / { / char *name = "/mnt/episode/idx1.txt"; / int fd; / int loopnum = 3; / for (int i = 0; i < loopnum; i++) / { / printf("loopnum = %d\n", i); / fd = open(name, O_CREAT |O_RDONLY, 0600);//这里一定要改了。 / if (fd < 0) / { / printf("open file failed!"); / exit(1); / } / int32_t size = 0; / char buf[1024]; / char buf1[] = "abdc123", buf2[] = "qwertyui", buf3[] = "qazwsxedcvfr4321"; / int32_t len1 = sizeof(buf1) - 1, len2 = sizeof(buf2) - 1, len3 = sizeof(buf3) - 1; / lseek(fd, 0, SEEK_SET); / if ((size = read(fd, buf, 1024)) < 0) / { / perror("read:"); / exit(1); / } / else / printf("bytes read from file:%d\n", size); / if (close(fd) < 0) / { / perror("close:"); / exit(1); / } / else / printf("Close hello.c\n"); / } / exit(0); / }

结果：

可以发现，我们读出来的和文件内容是一致的。之所以显示不一样，是因为我们按照字节打印，它是当作有符号来打印的，对于大于0x80的，会用0xffffff作为前缀。原因是对于有符号的16进制数，如负数(-1)为0xff。然后到printf中以十六进制输出，由于printf中的格式化字符串%x要求输出数据类型为无符号16进制整数，且%x对应数据类型为unsigned int，因此首先进行有符号扩展（从8位变成了32位），从signed char(0xff即8位-1)到signed int(0xffffffff，即32位的-1),再做无符号扩展，从signed int到unsigned int(0xffffffff，即32位的无符号数ffffffff)。

# 2. 修改generic_file_buffered_read为episode_file_buffered_read

# 3. 修改episode_file_buffered_read内部实现，实现数据解封装